## Slide 1
CARBON URBAN DSS
관측 에너지로 보는 도시 탄소와
개발 시뮬레이션
만든 것 · 지역을 골라 직접 돌려 본 사례 25개 · 보고서와 3D · 다른 PC 재현 점검
2026-10-08 · PC 실데이터(전주·수원·서울 강동·부산 강서) 기준 · 입력값은 예시
Notes: 발표 순서: 무엇을 만들었는지 → 데이터와 계산 흐름 → 지역을 골라 돌린 사례(개발지·상업지, 3개 도시) → 3D와 보고서 → 다른 PC에서 같은 결과가 나오는지 확인한 방법 → 한계.

## Slide 2
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
2
한 장 요약
관측 에너지 → 탄소 계산 → 개발 전후·감축 역산·3D 계획안 → 근거가 고정된 보고서
4곳
상세 자료 준비 완료
전주 · 수원 · 서울 강동 · 부산 강서 (+세종 준비 중)
25개
고정 시뮬레이션 사례
개발지·상업지, 4개 도시, 7종 계산
25/25
재계산 일치
이동 뒤 같은 PC · 새 PC 모의 2차
0행
시험이 남긴 DB 행
검증은 읽기만, 촬영 행은 id로 삭제
1
지역 시뮬레이션
행정동·반경·용도지역·격자를 골라 2015~2025 전력·개발 이력·전후 비교, 목표 감축률의 필요 노력(효율·재생에너지·태양광 kW)
2
3D 시뮬레이션
대지를 지도에 놓고 층수·동수·효율·태양광 입력 → 연간 전력·가스·탄소, 용도지역·조례 상한 1차 확인, 최적안 탐색
3
보고서
격자 보고서(계획안 최대 3개 비교, 3D 장면 포함), 지역 보고서. 숫자는 계산 엔진 근거 문장에서만
4
재현
사례 파일 + verify-cases 명령 + 사례 링크 + 자료 묶음에 기준값 동봉 → 다른 PC에서 같은 값인지 자동 비교
Notes: 숫자는 2026-10-08 03:26 PC DB에서 verify-cases로 기록한 값이고, 05:20 자료 묶음에서 같은 값으로 다시 기록했습니다. 25/25는 ① 폴더 이동 뒤 같은 PC 새 프로세스, ② 깨끗한 clone + 별도 Docker 프로젝트에 묶음을 가져온 새 PC 모의 점검(2차)의 결과입니다. 1차 모의 점검은 12/25였고 원인(수집 완료 표시 파일 누락)을 고친 뒤 통과했습니다. 실제 다른 PC 확인은 팀원 과제(G3)입니다.

## Slide 3
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
3
데이터 → 계산 → 결과
모든 숫자는 관측 → 계산 → 추정 → 시나리오로 종류를 나눠 표시하고, 없는 값은 0이 아니라 "자료 없음"
공공 자료
건축HUB 지번×월 전력·가스 (2020~)
K-apt 단지×월 관리비 에너지
건축물대장 연면적·사용승인
VWorld 용도지역·건물·지적
SGIS 인구·가구·격자 통계
ASOS/ERA5 기상·일사량
GIR 전력 배출계수, 도시 조례
→
수집·저장
scripts\dss.cmd 수집기
원본 data/raw + SHA-256
PostgreSQL/PostGIS
500m 격자(EPSG:5179)
지번→필지 대표점→격자
공통 데이터 기준 점검
→
계산 엔진
12개월 완비 지번만 연간 합
원단위 = kWh ÷ 대장 연면적
탄소 = kWh × 그해 계수
개발 전후 앞뒤 평균
감축 역산(BAU·목표)
태양광 = 일사량 × 0.80
→
결과
지도·대시보드
지역 시뮬레이션
3D 계획안·법적 상한
최적안 탐색
격자·지역 보고서
사례 검증(verify-cases)
Notes: 출처·단위·기준 시점·하지 않는 것은 docs/DATA_STANDARD.md가 유일한 기준입니다. 보고서 숫자는 계산 엔진의 근거 문장에서만 나오고, 로컬 AI 문장은 숫자 검증을 통과할 때만 씁니다.

## Slide 4
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
4
자료 범위 (2026-10-08)
상세 자료가 있는 지역은 계산이 관측 기반, 나머지는 전국 공통 자료로 기본 지도
지역 | 상태 | 건축HUB 지번 에너지 | K-apt 단지 에너지 | 대장·용도지역·건물 | 일사량
전주시 52110 | 준비 완료 (기본) | 2020~2025 | 2019(일부)~2025 | 있음 | ASOS 관측 1,500 kWh/m²
수원시 41110 | 준비 완료 | 2025 | 2025 | 있음 | ERA5 1,470 kWh/m²
서울 강동구 11740 | 준비 완료 (10/08) | 2025 | 2025 | 있음 | ERA5 1,438 kWh/m²
부산 강서구 26440 | 준비 완료 (10/08) | 2025 | 2025 | 있음 (용도지역 점검) | ERA5 1,618 kWh/m²
세종시 36110 | 준비 중 | 수집 중 | 수집 중 | 수집 중 | ERA5
완주군 52710 | 일부 준비 | 재시도 필요 | 2025 | 대장 재시도 | ERA5
전국 시·군·구 | 기본 지도 | — | 단지 목록 | — | —
건축HUB는 2020-01 사용분부터 제공, 단독주택·200세대 미만 공동주택은 제공 범위 밖 → 지역 총량보다 작음
K-apt 2015~2018은 하루 호출 한도(5,000건)로 이어 받는 중 → 화면에 "자료 없음"
전력 계수: 2025년 0.4330 (GIR 2025 승인), 가스는 가정 계수 0.1826으로 따로 표시
Notes: 부산 강서는 오늘 새벽 준비가 끝났고, 세종은 지금 준비 중입니다. 과거 연도 건축HUB(2020~2024)는 강동·강서·세종에 대해 이어서 받습니다.

## Slide 5
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
5
화면 구성
위쪽 분석 범위(시·도 → 시·군·구 → 연도)를 바꾸면 모든 메뉴가 그 지역 자료로 계산
메뉴 | 용도
전국 지역 | 시·군·구 개요, 준비한 지역 상태
대시보드 · 지도 분석 | 격자 전력·가스·탄소·인구 지표
분석 · 모델 | 조건 검색, 원단위 모델 교차검증
지역 시뮬레이션 | 과거·개발 전후·감축 노력, 지역 보고서
시뮬레이션 | 3D 계획안, 법적 상한, 최적안
수집 데이터 | 빠진 자료 전부 수집, 파일 올리기
검토 보고서 | 계획안 최대 3개 비교 보고서
사용 방법 | 안내, 데이터 기준 점검
Notes: 전국 지역 화면: 오른쪽 목록에서 준비 완료 지역(강동·수원·전주·강서)을 확인할 수 있습니다.

## Slide 6
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
6
직접 고른 지역과 사례 25개
도시마다 개발지 1곳 + 상업지 1곳, 같은 입력을 다른 PC에서도 그대로 다시 계산
도시 | 개발지 (신도시·재건축) | 상업지 | 사례
전주 52110 | 덕진구 송천1동 · 에코시티 (2019 입주) | 완산구 효자5동 · 서부신시가지 | J01~J14 (지역·3D·최적안·상한·보고서)
수원 41110 | 영통구 광교1동 · 광교신도시 | 팔달구 인계동 | S01~S03
서울 강동 11740 | 고덕2동 · 재건축 대단지 (2019 입주) | 천호3동 · 상업지역 격자 | G01~G02
부산 강서 26440 | 명지1동 · 명지국제신도시 (2015~2021) | 명지1동 상업 중심 격자 | B01~B02
공통 | 자료 지문 D01~D04: 계산이 읽는 행 수·합계 (자료가 같은지 먼저 확인) |  | 
지역 분석
J01–J05 S01 S02 G01 G02 B01 B02
3D 계획안
J06 J07 J08 J10 S03
최적안
J09 J11
법적 상한
J12
격자 보고서
J13
지역 보고서
J14
자료 지문
D01–D04
Notes: 사례 입력은 backend/cases/simulation_cases.json에 화면이 보내는 값 그대로 저장되어 있습니다. 매뉴얼 5절에 사례마다 입력 순서와 사례 링크, 나와야 하는 결과를 적었습니다.

## Slide 7
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
7
J01 전주 송천1동(에코시티): 9만 m² 더 짓고 20% 줄이려면?
지역 시뮬레이션 · 행정동 · 2015~2025 · 기준 건물 공동주택(K-apt) · 태양광 발전량은 지역 일사량 추정
항목 | 값
기준 2025 전력 탄소 | 36,435.1 t
개발 후 (대책 없음) | 37,567.6 t
목표 (−20%) | 29,148.1 t
필요 감축량 | 8,419.5 t/년
신축만 효율화 | 743.4% → 불가
지역 전체 효율 개선 | 22.4%
재생에너지 상쇄 | 19,444,649 kWh/년
태양광 설비 (추정) | 16,205.2 kW
태양광: 2025 ASOS 전주 일사량 1,500 kWh/m² × 성능비 0.80 = 1,199.9 kWh/kW·년
사례 링크 /area?region=52110&area=admin:35012650&plan=90000&target=20&basis=apartments
Notes: 신축 건물만으로는 743%를 줄여야 해서 불가능하고, 지역 공동주택 전체가 22.4% 줄이거나 태양광 약 16MW가 필요합니다. 숫자는 화면과 verify-cases 기록이 같습니다.

## Slide 8
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
8
J01 과거: 2019년 에코시티 입주 전후
관측이 없는 해는 0이 아니라 "자료 없음", 부족분은 연면적 × 지역 원단위 추정(점선)으로 보완
개발 연도 자동 선택: 2019년 단지 5개 3,345세대 사용승인
단지 연면적 +527,251 m² (+28.1%) → 전력 약 +15,377,255 kWh/년 (추정값)
K-apt 12개월 관측 전력 2019 14.4 GWh → 2025 84.1 GWh
건축HUB 같은 지번 2021→2025: 414곳 +65.2% (한 해만 계측 지번은 따로 적음)
Notes: 2016~2018 K-apt가 아직 없어 관측 전후 비교 대신 연면적 추정을 씁니다. 과거 수집이 끝나면 같은 사례가 관측 비교로 바뀌고, 그때 사례 값도 다시 기록합니다.

## Slide 9
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
9
같은 20%라도 기준 건물에 따라 필요한 양이 2배
J01·J02 (같은 개발지) · J03 효자5동, J04 상업지역 격자 18개 (상업지는 건물 전체 기준)
Chart: 필요 감축량 (tCO2eq/년)
| J01 송천1동 공동주택 | J02 송천1동 건물 전체 | J03 효자5동 건물 전체 | J04 상업지역 건물 전체
필요 감축량 (t/년) | 8419.5 | 16720.2 | 16083.5 | 27595.9
사례 | 기준 전력 2025 | 지역 효율 | 태양광
J01 | 84.1 GWh | 22.4% | 16,205 kW
J02 | 171.9 GWh | 21.9% | 32,182 kW
J03 | 160.9 GWh | 22.4% | 30,956 kW
J04 | 299.2 GWh | 21.0% | 53,114 kW
감축률(%)은 비슷하지만 t·kW는 기준 범위에 비례
상업지는 상가·업무 부하가 커서 K-apt(공동주택) 기준이면 실제 부하의 일부만 봄 → 건물 전체 기준
보고서에는 기준 건물과 기준 연도를 항상 함께 적음
Notes: J02는 J01과 지역·입력이 같고 기준 건물만 바꾼 사례입니다. 효자5동은 건물 전체 전력이 K-apt 단지 전력의 약 6.4배입니다.

## Slide 10
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
10
J06·J07 3D 계획안: 같은 배치에서 효율·태양광만 바꾸면
에코시티 격자 · 대지를 3종일반주거 부지로 옮김 · 4만 m² 대지, 10동 × 15층, 1,000세대
항목 | A 일반 | C 고효율 0.8 + 태양광 15%
연면적 · 용적률 · 건폐율 | 90,000 m² · 225% · 15% | 같음
연간 전력 | 3,320,137.9 kWh | 2,257,693.7 kWh
연간 가스 | 4,339,656.2 kWh | 3,471,725.0 kWh
연간 전체 탄소 | 2,230.0 t | 1,611.5 t (−27.7%)
1인당 탄소 | 892.0 kg | 644.6 kg
조례 상한 | 용적률 300.31% · 건폐율 50.02% → 이내 | 같음
3D: 시점·일조(동지·춘분·하지)·그림자·배치 회전·대지 옮기기, "보고서용 장면 저장"으로 보고서에 그림을 붙임
"현재"(격자 관측 10,321 t)와 계획안의 차이는 감축이 아니라 규모 차이 → 계획안끼리 비교
사례 링크로 열면 대지 위치·입력값까지 그대로: /simulation?region=52110&grid=cell_966500_1764500&site=127.132190,35.880124,0&…
Notes: 계획 에너지는 이 격자의 관측 월별 원단위 × 계획 연면적 × 효율 계수이고, 전력은 태양광 대체율만큼 줄입니다. 녹지 비율은 공간 제약에만 씁니다.

## Slide 11
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
11
같은 계획안, 대지·지역이 바뀌면 상한 판정이 달라짐
용적률 225% 계획 · 대지 용도지역 면적 가중 조례 상한 (지구단위계획이 우선, 인허가 판단 아님)
사례 | 대지 | 용도지역 (대지 비율) | 조례 상한 용적률 | 판정
J06 전주 | 에코시티 3종일반주거 부지 | 제3종일반주거 99.85% | 300.31% | 이내
J08 전주 | 같은 격자, 격자 중심 | 자연녹지 65.81% 포함 | 168.38% | 초과
S03 수원 | 수원 기본 대상지 격자 중심 | 3종일반주거 79.8% · 자연녹지 19.1% | 205.11% | 초과
J10 전주 상업 | 서부신시가지 중심상업 (750% 계획) | 중심상업 100% | 700% | 초과
조례 → 시행령 → 국토계획법 제79조 순으로 상한을 찾음 (전주·수원·서울·부산·세종 조례 수집)
지구단위계획구역·개발제한구역이 대지에 걸치면 표시
수원 S03: 같은 계획이라도 수원시 조례·자연녹지 때문에 초과
Notes: J08은 J06과 입력이 같고 대지 위치만 다릅니다. 탄소 값은 같고 법적 상한만 달라집니다.

## Slide 12
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
12
J09·J11 최적안 탐색: 상한 안에서 탄소가 적은 배치
최소 세대·인구 조건을 만족하는 층수·동수 조합을 모두 계산 (결정론적 계산, 같은 입력이면 같은 순서)
사례 | 조건 | 검토 / 적합 | 탄소 최소 | 수용량 최대
J09 개발지 | 900세대·2,200명 | 1,748 / 165 | 21층×6동 900세대 189% 1,873 t | 30층×5동 1,071세대 225% 2,230 t
J11 상업지 | 500세대·1,200명 | 190 / 38 | 28층×1동 500세대 420% 1,202 t | 33층×1동 589세대 495% 1,417 t
"이 조건을 입력에 적용"으로 3D에 바로 반영
후보는 조례 상한 안만 (전주 3종: 300.31%, 중심상업: 700%)
목적값은 연간 전체 탄소(전력+가스), 동률은 총량·동수·층수 순
Notes: 효율 1.0, 태양광 0(계획안 A 입력 그대로)에서 탐색한 결과입니다.

## Slide 13
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
13
보고서: 숫자는 계산 엔진의 근거 문장에서만
J13 격자 보고서(계획안 A·C, 3D 장면 포함) · J14 지역 보고서(근거 문장 23개)
7장 구성: 검토 요약 · 대상지 개요 · 에너지·탄소 현황 · 계획안 비교 · 해석 범위 · 출처 · 재현 정보(보고서 ID, 근거 SHA-256)
로컬 AI(carbon-area-narrator-v2)는 문장만: 숫자·연도·증감 방향·감축 기준 중 하나라도 다르면 버리고 검증된 서식
마크다운 내려받기·인쇄(PDF), 저장된 보고서는 이후 수집으로 바뀌지 않음
Notes: 격자 보고서의 A·B 표시는 고른 순서입니다. 이번 사례는 A 일반이 대안 1, C 고효율이 대안 2입니다.

## Slide 14
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
14
수원·서울 강동·부산 강서에서도 같은 절차, 같은 화면
지역을 바꾸면 조례·용도지역·관측 원단위·일사량이 모두 그 지역 것으로 바뀜
Chart: 목표 −20%에 필요한 지역 전체 효율 개선
| J01 전주 송천1동 | J03 전주 효자5동 | S01 수원 광교1동 | S02 수원 인계동 | G01 강동 고덕2동 | G02 강동 천호3동 | B01 강서 명지1동 | B02 강서 상업 격자
지역 전체 효율 개선 (%) | 22.4 | 22.4 | 22 | 21.5 | 24.1 | 22.3 | 22.1 | 24.6
사례 | 기준 | 필요 감축 | 태양광 (추정)
S01 광교1동 | 공동주택 55.1 GWh | 5,385.1 t | 10,571.8 kW
S02 인계동 | 건물 전체 234.3 GWh | 22,275.9 t | 43,731.3 kW
G01 고덕2동 | 공동주택 26.8 GWh | 2,937.7 t | 5,899.5 kW
G02 천호3동 | 건물 전체 107.1 GWh | 10,630.3 t | 21,348.2 kW
B01 명지1동 | 공동주택 62.8 GWh | 6,155.9 t | 10,986.7 kW
B02 상업 격자 | 건물 전체 24.2 GWh | 2,729.9 t | 4,872.2 kW
태양광 발전량(ERA5 대체, 추정값): 수원 1,470 kWh/m² → 1,176.4 kWh/kW, 강동 1,438 → 1,150.0, 강서 1,618 → 1,294.0
추가 연면적이 기존 연면적의 몇 %든, 목표 20%면 지역 효율은 20%를 조금 넘는 값 → 팀원 예상값 검산에 사용
강동은 2025년만 관측: 과거 수집 후 개발 전후 관측 비교 가능
Notes: 지역 효율 = 1 − (1 − 목표)/(1 + 추가 부하 비율)이라 목표 20%에서는 20~25% 범위가 나옵니다. 이 성질을 팀원 과제의 예상값 검산에 씁니다.

## Slide 15
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
15
다른 PC에서도 같은 결과: 무엇을 맞추고 어떻게 확인하나
같은 코드(커밋) + 같은 자료(묶음) + 같은 입력(사례 파일·링크) → verify-cases가 값·근거 문장을 비교
1
ExportBundle
DB 덤프와 같은 순간에 사례 25개를 계산해 묶음에 simulation_cases.json으로 동봉
2
ImportBundle
새 PC에 복원 → 행 수 비교 → 화면 확인 → 묶음의 사례를 다시 계산해 비교 (25/25 match)
3
VerifyCases
언제든 다시: scripts\dss.cmd VerifyCases [-CasesPath <json>]
4
사례 링크
화면의 "링크 복사": 지역·구역·대지 위치·입력값을 주소로 전달
[일치] D01 전주시 자료 지문 — 값 25개
[일치] J01 송천1동 … — 값 54개, 근거 문장 23개
[일치] J06 계획안 A … — 값 22개
[일치] J13 격자 보고서 … — 근거 문장 22개
…
결과: 25개 사례 모두 일치
읽기만: 계획안·보고서를 저장하지 않음 (격자 보고서의 계획안은 세션 안에서만 쓰고 되돌림)
숫자는 상대 오차 10⁻⁶ 안, 근거 문장은 글자까지 같아야 일치
자료 지문(D01~D04)이 다르면 "계산이 아니라 자료가 다름"을 바로 알려 줌
실제 점검 기록은 다음 장: 새 PC 모의 1차에서 묶음에 빠진 파일을 찾아 고친 뒤 다시 확인
Notes: VerifyBundle은 깨끗한 git clone + 별도 Docker 프로젝트에 묶음을 가져와 같은 비교를 합니다. 다른 PC에서의 확인은 팀원이 묶음을 가져올 때 자동으로 됩니다.

## Slide 16
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
16
재현 점검 기록 (2026-10-08)
같은 PC 새 프로세스 → 프로젝트 이동 뒤 → 새 PC 모의(깨끗한 clone + 별도 Docker 프로젝트 + 묶음 가져오기)
점검 | 방법 | 결과
같은 DB, 새 프로세스 | 기록 직후 다시 계산 (사례 22개였던 시점) | 22/22 일치
자료가 다를 때 (음성 시험) | 기록 시점이 다른 기준값과 비교 | 15 일치 · 7 다름 → "자료가 다름" 안내
프로젝트 이동 (C: → F:) 뒤 | 같은 PC, 이동한 폴더에서 verify-cases | 25/25 일치
새 PC 모의 1차 | VerifyBundle: clone 6058e69 + 별도 Docker 프로젝트 | 행 수 59표 같음, 사례 12/25
새 PC 모의 2차 (수정 뒤) | VerifyBundle: clone 0815161, 묶음 05:09 | 25/25 일치, 화면 확인 통과
실제 다른 PC | 팀원 PC에서 ImportBundle | 아직 안 함 (팀원 과제 G3)
1차에서 찾은 문제
59개 표의 행 수는 모두 같았는데 사례 13개가 다름
원인: 건축HUB 연도의 "수집 완료" 표시가 DB 밖 파일(data/ops/history-progress.json)에 있어 묶음에 빠짐
그 결과 새 PC에서는 2025년이 "잠정값", 감축 역산은 "자료 없음"
고친 것
묶음에 collection-progress.json 동봉, ImportBundle이 복원
자료 지문(D01~D04)에 연도별 완료 표시 추가: 다르면 원인을 바로 안내
Notes: 1차 모의 점검이 실제로 문제를 잡아낸 사례입니다. 행 수가 모두 같아도 계산이 DB 밖 파일을 읽으면 결과가 달라질 수 있어, 그 파일을 묶음에 넣고 자료 지문에 포함했습니다. 2차는 묶음 carbon-dss-bundle-20261008-050941(약 2.5GB, SHA-256 3cd08231…)로 25/25 일치했습니다. 새 PC 모의는 같은 PC 안의 별도 폴더·별도 Docker 프로젝트라 그래픽·CPU 같은 하드웨어 차이는 확인하지 못했습니다.

## Slide 17
Carbon Urban DSS · 기능과 시뮬레이션 사례 · 2026-10-08
17
한계와 다음 단계
한계
건축HUB 제공 범위 밖(단독주택·소규모 공동주택) → 총량은 탄소공간지도·한전과 대조
가스 탄소는 가정 계수, 감축 역산은 전력 기준
3D는 규모 비교용 개념 배치, 일조는 맑은 날 개략
법적 상한은 조례 기본 상한 1차 확인 (지구단위계획 우선)
과거 K-apt 2015~2018, 다른 지역의 2020~2024 건축HUB 수집 중
다음 단계
팀원별 지역 과제: 전주·강동·부산 강서·세종의 개발지·상업지 수집 → 예상값 vs 수집 후 결과 비교
세종 상세 준비 마무리, 강동·강서·세종 과거 건축HUB 수집 (밤마다 한도 안에서)
자료 묶음 갱신 때마다 사례 값 재기록 → 팀원 PC에서 25/25 확인
탄소공간지도 500m와 같은 칸 대조를 4개 도시로 확대
Notes: 팀원 과제는 별도 자료(팀원 작업 지시서)에 지역·구역·목표·예상 범위·합격 기준을 정리했습니다.

## Slide 18
같은 자료, 같은 입력이면
어느 PC에서나 같은 숫자
매뉴얼: docs/USER_MANUAL.md (PDF: docs/manual/) · 사례: backend/cases/simulation_cases.json
데이터 기준: docs/DATA_STANDARD.md · GitHub: github.com/shy0401/Carbon-Urban-DSS
Notes: 질의응답.